TDMoIP шлюз ADC-TDM-IP-16E1

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ООО «АДС»								г.Пермь

Содержание

1. Введение												3 стр.

1.1 Назначение										3 стр.

1.2 Область применения									3 стр.

1.3 Функциональные возможности							3 стр.

1.4 Основные параметры 									4 стр.

1.5 Конструктивное исполнение								4 стр.

1.6 Распиновка Rj 45 порта Е1								6 стр.

2. Управление шлюзом с помощью технологии Web						7 стр.

2.1 Oб управлении шлюзом с помощью технологии Web				7 стр.

2.2 Начало работы										7 стр.

2.3 Состояние линии Е1 [Line Status]							8 стр.

2.4 Управление портами Ethernet [Eth management]					9 стр.

2.5 Управление потоками E1 [Line management]						10 стр.

2.6 Управление VLAN [VLAN Management]						13 стр.

2.7 Изменение пароля [Change Password]							15 стр.

2.8 Восстановление заводских настроек [Default Parameter]				16 стр.

2.9 Сохранение конфигурации								16 стр.

3 Наиболее часто встречаемы неисправности							17 стр.

3.1 Аварии потока Е1									17 стр.

3.2 Индикатор Link/Act не горит								17 стр.

3.3 Индикатор Ready не мигает								17 стр.

3.4 Шлюзы не могут связаться друг с другом						17 стр.

3.5 ИКМ оборудование сигнализирует об ошибках slip					17 стр.

4 Варианты применения шлюза ADC-TDM-IP							18 стр.

- Введение

Данное техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения функциональных возможностей, параметров и правил эксплуатации TDMoIP шлюза ADC-TDM-IP.

  - Назначение

Шлюзы TDMoIP ADC-TDM-IP принимают потоки данных TDM и преобразуют их в IP-пакеты (используя схему адресации в IP-сетях) для передачи по сети. В узле назначения исходный трафик TDM полностью восстанавливается, включая регенерацию синхронизации. Прозрачное проключение каналов через сеть пакетной коммутации сохраняет все функциональные возможности традиционной сети. Таким образом, TDMoIP обеспечивает плавный перенос разнообразных традиционных услуг связи на сетевую инфраструктуру с коммутацией пакетов, обеспечивая при этом полную совместимость с существующим оборудованием, таким, как коммутаторы класса 4 и 5, АТС и мультиплексоры TDM.

  - Область применения

Для операторов связи:

Услуги выделенных линий на основе IP-сетей

Подключение базовых станций сотовых сетей через IP/Ethernet

Эмуляция каналов Е1/Т1 и ЕЗ/ТЗ в городских сетях Gigabit Ethernet

Передача сигнализации SS7 через сеть IP

Для корпоративных пользователей:

Передача трафика Е1/Т1, голоса, видео и данных через сеть Ethernet

Централизованные услуги передачи голоса на основе сети Ethernet

Эмуляция каналов Е1/Т1 в сетях Gigabit Ethernet.

Прозрачное проключение каналов Е1/T1 по IP

  - Функциональные возможности.

- Прозрачная передача потоков G.703/E1 через IP/Ethernet сети.

- Низкий джиттер и вандер (качание цифрового сигнала).

- Возможность резервирования портов Uplink по схеме 1+1.

- Передача неструктурированного потока E1.

- Поддержка режимов точка-точка и точка-многоточка.

- Поддержка VLAN

- Поддержка качества обслуживания QoS.

- Поддержка SNMP V1,V2.

- Организация программного шлейфа по потоку Е1 на локальном и удаленном концах.

- Инкапсуляция данных потока E1 как в IP пакеты, так и в кадры Ethernet.

1.4 Основные параметры

Интерфейс E1

- стандарт			G.703

- скорость потока		2048 Кб/с±50ppm

- код 				HDB3

- импеданс			75Ω/120Ω

- коннектор 			BNC (75Ω)/RJ45 (120Ω)

- допуск джиттера		в соответствии с G.742 и G.823

Порт 10/100/1000 BaseT

- скорость 			10/100/1000 Мб/с full/half duplex auto-adapt

- протокол			поддержка IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN)

- таблица MAC адресов	1024 MAC адреса

- физический коннектор 	RJ45, поддержка AUTO-MDIX

Условия эксплуатации

- питание 			AC 180В~2260В, DC -60В (36~72)

- потребляемая мощность	≤10 Ватт

- температура 		0Сº ~ +50Сº

- влажность 			95%

Размеры

(ШхГхВ) мм – 440х260х44

1.5 Конструктивное исполнение

Расположение разъемов и индикаторов на лицевой панели.

Рис. 1 Лицевая панель

Таблица светодиодных индикаторов на передней панели

| Индикатор | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- |
| SYS | зеленый | Индикатор состояния ситстемы. Мигает: система в норме. Горит: система загружается или ошибка Не горит: не работает или ошибка |
| PWR FAIL | красный | Индикатор состояния плты питания. Каждая плата питания имеет один индикатор. Горит – отключения питания или авария. Не горит – питание в норме. |
| LINK | зеленый | Индикатор состояния оптического линка. Горит – коннект с удаленным интерфейсом. Не горит – нет соединения. |
| OLOS | красный | Индикатор приема данных оптического порта Горит – нет приема Не горит – есть прием |
| Link для электрического порта Ethernet | зеленый | Горит – соединение Мигает – передача данных Не горит – нет соединения |
| SPD | зеленый | Индикатор скорости для портов Ethernet Горит – 1000Мб/с Не горит – 100 или 10Мб/с |
| E1/T1 1~8 | красный | Индикатор состояния потоков Е1. Состояния индикаторов зависит от положения Dip переключателя |

Таблица назначений DIP переключателя

| номер | обозначение | состояние | Описание (состояние индикаторов Е1/Т1) | замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED_MODE | ON | Индикатор аварии потери пакетов E1 в Ethernet интерфейсе Горит – Ethernet интерфейс не принмает данные потока Е1 Мигает – потеря пакетов Не горит – норма | Работает только когда 2 переключатель установлен в OFF |
|  |  | OFF | Индикатор аварии потоков E1 Горит – нет потока Мигает - AIS Не горит – потоки в норме |  |
| 2 |  | ON | Индикация состояния удаленного оборудования |  |
|  |  | OFF | Индикация в соответствии с 1 переключателем |  |
| 3 | NO_VLAN | ON | Отключение VLAN | Используется при потере управления устройством с ошибочно настроенным VLAN |
|  |  | OFF | Включение VLAN |  |
| 4 | TMP_IP | ON | Включение IP адреса по умолчанию. 192.192.192 |  |

1.6 Распиновка Rj45 порта Е1

Каждый порт шлюза передает 2 потока Е1

Распиновка разъема RJ45 Е1

| № контакта | Е1 | Витая пара | Рекомендуемые цвета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вх (1) - | пара | Голубой |
| 2 | Вх (1) + |  | Бело-голуюой |
| 3 | Вых (1) + | пара | Оранжевый |
| 4 | Вых (1) - |  | Бело-оранжевый |
| 5 | Вх (2) - |  | Зеленый |
| 6 | Вх (2) + |  | Бело-зеленый |
| 7 | Вых (2) + |  | Коричневый |
| 8 | Вых (2) - |  | Бело-коричневый |

Для подключения коаксиального кабеля необходимо сделать переходник. Схема прилагается ниже.

1.7 Ethernet порты

Шлюз имеет 5 гигабитных электрических портов Ethernet и один гигабитный оптический порт .Все порты поддерживают стандарты 802.1Q/P и 802.1ad QinQ. Все 6 портов объединены в коммутатор. Каждый из портов может быть назначен как Uplink портом, так и локальным Data портом. Любой электрический порт может быть назначен NMS (портом управления) портом. Характеристики оптического порта зависят от SFP модуля, который будет установлен.

2. Управление шлюзом с помощью технологии Web.

2.1 Об управлении шлюзом с помощью технологии Web.

Web сайт HTML загружен во флэш-память шлюза, которая находится на плате CPU. Web сайт позволяет вам легко управлять шлюзом с помощью стандартного web, где бы вы не находились в сети.

Замечание: Шлюзы ADC-TDM-IP-E1 обычно поставляются парами. Они полностью настроены и готовы к работе. Если они находятся в одном домене , то они сразу «увидят» друг-друга. Обычно у одного шлюза IP адрес 192.168.1.2, а у другого 192.168.1.3, и они настроены передавать поток E1 друг-другу.

2.2 Начало работы

Подсоедините кабель RJ45 к одному из двух Data портов. Убедитесь, что шлюз доступен в сети (есть ping с ПК к адресу 192.168.1.2 или 192.168.1.3). Запустите на ПК Интернет-браузер. В строке «Адрес» Интернет-браузера введите 192.168.1.2 (192.168.1.3) и нажмите ввод. Появится окно Web-управления. Введите имя пользователя admin и пароль admin . После этого появится окно Web-управления шлюза.

На этой странице отображается основная информация по шлюзу. Версии программного обеспечения, а также его сетевые параметры. Сетевые параметры (IP адрес, шлюз по умолчанию и сетевую маску) вы можете изменять. Введите свои значения и нажмите кнопку Submit.

2.3 Состояние линии Е1 [Line Status]

На этой странице отображается информация о состоянии и авариях потока Е1.

LOS, AIS – аварии LOS, AIS потока Е1

Rx->Tx Status – заворот потока Е1 на ближнем конце.

Tx->Rx Status – заворот потока E1 на дальнем конце

Состояния заворота не сохраняется. После перезагрузки шлюза все шлейфы выключатся.

Power Status – состояние плат питания .

Alarm Mask – функция «маскировки» аварий. Если вы отметили этот пункт, то необходимо нажать кнопку [Submit]. При маскировании аварии соответствующие индикаторы и аварии в SNMP замаскируются.

2.4 Управление портами Ethernet [Eth management]

| Port | 1~6 номер порта Ethernet |
| --- | --- |
| Service No. | Обозначение порта Ethernet – может использоваться до 20 символов. Не поддерживается использования специальных символов, таких как «\», «/». |
| Link | Состояние линка. UP – линк поднят. Down – линк не в работе. |
| Speed | Скорость работы порта |
| Duplex | режим работы порта – дуплекс или полудуплекс |
| Mode | Настройка режима работы порта. |
| Alarm Mask | Маскирование аварий портов Ethernet |

2.5 Управление потоками E1 [Line management]

Service No – метка потока E1 для удобства обслуживания (английский шрифт и цифры max- 20 символов)

| Параметр | Описание параметра |
| --- | --- |
| Line Type | Тип потока - E1 или T1 |
| Encapsulation Level | Уровень инкапсуляции данных потока E1 в пакеты. Размер данных потока, который помещается в один пакет 256хNbyte(Е1) где N=1-5. Чем больше данных инкапсулируется в один пакет, тем меньшую полосу пропускания мы занимаем из-за экономии на заголовках пакетов. (по умолчанию N=2) |
| Use IP Encapsulation | Yes – Используется инкапсуляция данных потока Е1 в IP пакеты. No – Используется инкапсуляция данных потока Е1 в Ethernet фреймы. По умолчанию Yes. Если вы используете инкапсуляцию в Ethernet фреймы, то оба шлюза должны находитьсяв одной подсети и в одном бродкастовом домене, иначе шлюзы не «увидят» друг-друга.(по умолчанию YES) |
| Enable | Включает и выключает поток E1. Всегда должно быть включено. |
| Destination IP | IP адрес удаленного шлюза, куда вы направляете поток Е1 |
| Timing Mode | Режим синхронизации потока Е1. Adaptiv – режим синхронизации от удаленного потока E1. Loop back – режим синхронизации от локального потока Е1. Local – режим синхронизации от внутреннего источника синхронизации |
| Jitter Buffer | Буфер входящих пакетов. Используется для уменьшения джиттера. Значения 2-120мс. По умолчанию: 16 |
| Destination Port | Выбирается соответствие потоков Е1 локального и удаленного шлюзов |

О режимах синхронизации

Для того, чтобы передать поток E1, шлюзы ADC-TDM-IP не только передают поток данных от источника до места назначения, но также передают синхронизацию. Пакетные сети не имеют встроенного механизма передачи синхронизации, как TDM сети. Шлюзы ADC-TDM-IP используют механизм восстановления синхронизации потока E1 от удаленного конца. Такой режим восстановления называется адаптивным [adaptive mode]

Если необходимо связать два ИКМ устройства, которые имеют разные сети синхронизации, можно использовать другой режим синхронизации от ближнего конца – Loop back, который в некоторых случаях может дать лучшее качество синхронизации потока E1.

В большинстве случаев установка шлюзов ADC-TDM-IP на обоих концах в режим Adaptive дает хорошие результаты. Но иногда возникает необходимость использовать режим Loop back. Например, необходимо связать местную АТС с учережденческой АТС. Местная АТС работает как ведущая по потоку Е1 [master clock], а учережденческая как ведомая [slave clock]. Если на шлюзе ADC-TDM-IP, который подсоединен к местной АТС, установить режим loop back, а на другом конце установить на шлюзе ADC-TDM-IP режим adaptive, то это может дать лучшие результаты

Таблица рекомендованных режимов синхронизации

| Режим синхронизации ИКМ устройства А | Режим синхронизации ИКМ устройства Б | Режим синхронизации TDMoIP шлюза А | Режим синхронизации TDMoIP шлюза Б | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий (Master) | Ведущий (Master) | Loop back | Loop back | Устройства А и Б должны быть синхронны |
|  |  | adaptive | adaptive |  |
| Ведущий (Master) | Ведущий (Master) | adaptive | adaptive | Устройства А и Б должны быть плезиохронны |
| Ведущий (Master) | Ведомый (Slave) | Loop back | adaptive |  |
|  |  | adaptive | adaptive |  |
| Ведомый (Slave) | Ведущий (Master) | adaptive | Loop back |  |
|  |  | adaptive | adaptive |  |
| Ведомый (Slave) | Ведомый (Slave) |  |  | Не применяется |

2.6 Управление VLAN [VLAN Management]

Конфигурация режимов VLAN

Конфигурация VLAN для Ethernet портов

Конфигурация VLAN для потоков E1

Таблица VLAN

| Параметр | Описание параметра |
| --- | --- |
| Enable VLAN | Включить поддержку VLAN |
| Priority (0-7) | Приоритет пакетов по IEEE 802.1P чем выше значение, тем выше приоритет |
| VLAN ID | Индентификатор VLAN по умолчанию 2662 |
| Data2 Data1/Monitor | Конфигурация параметров VLAN для локальных портов Ethernet (Data1 и Data2) Untag – если включено, то порты будут принимать и отправлять не тегированный трафик (access port). Если выключено – то порты будут являться транковыми. |

Примечания:

Полоса пропускания, которую занимают потоки E1 зависит от их количества. Если потоки E1 не используются, то выключите их.

Для улучшения качества обслуживания шлюзы поддерживают VLAN и приоритеты. Если ваша сеть этого не поддерживает, то нет необходимости настраивать VLAN, так как это увеличивает полосу пропускания. Если после настройки VLAN вы потеряли управление, то установите DIP3 в положение ON.

2.7 Изменение пароля [Change Password]

| Параметр | Описание параметра |
| --- | --- |
| Current password | Введите текущий пароль |
| New password | Введите новый пароль |
| Confirm new password | Подтвердите новый пароль |

2.8 Восстановление заводских настроек [Default Parameter]

На этой странице есть возможность вернуться к заводским настройкам. Нажмите кнопку Confirm, чтобы загрузить заводские настройки.

2.9 Перезагрузка шлюза ADC-TDM-IP-16E1

На этой странице можно перезагрузить шлюз. Нажмите кнопку Confirm, чтобы перезагрузить шлюз

3 Наиболее часто встречаемы неисправности

В этой части описываются наиболее часто встречаемые неисправности, которые возникают в процессе установки и обслуживание шлюза ADC-TDM-IP-8E1. Если у вас возникли проблемы, которые не описаны в этой части, свяжитесь со службой поддержки ООО «АДС».

3.1 Аварии потока Е1

В шлюзе ADC-TDM-IP-16E1 есть две группы светодиодных индикаторов Pktlos и E1 Los. Когда горит индикатор E1 los – это значит, что шлюз обнаружил потерю потока E1.

Причины:

Потерян контакт кабеля Е1 или неисправен кабель

Оборудование ИКМ, которое соединено со шлюзом, выключено.

Когда индикатор Е1 мигает – это значит, что шлюз принимает сигнал AIS от оборудования ИКМ. Проверте оборудование ИКМ.

3.2 Индикатор Link/Act не горит

Когда не горит этот индикатор, то это значит, линк Ethernet не работает. Проверте соединение соответствующего кабеля, а также устройство на другом конце кабеля.

3.3 Индикатор Ready не мигает.

После того как шлюз включен, индикатор Ready должен мигать. Если после включения шлюза индикатор не мигает, выключите и включите шлюз снова. Если проблема осталась, свяжитесь со службой поддержки.

3.4 Шлюзы не могут связаться друг с другом

Проверте соответствие и доступность IP адресов шлюзов. Проверте чтоб MAC адреса были уникальны.

3.5 ИКМ оборудование сигнализирует об ошибках slip

Проверте режимы синхронизации ИКМ оборудования. Хотя бы один из ИКМ терминалов должен быть ведущим (Master). Установите на шлюзе, который подключен к ведущему ИКМ терминалу, режим синхронизации loop back. При включении шлюза в работу аварии slip могут идти несколько минут.

4 Варианты применения шлюза ADC-TDM-IP

Вынос емкости ATC по IP. Режим точка точка

# Text boxes

Е1

ИКМ устройство Б

TDMoIP шлюз Б

Е1

TDMoIP шлюз А

ИКМ устройство А